АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июня 2016 г.              № 193

Об утверждении  Порядка проведения оценки

технического состояния автомобильных дорог

общего пользования местного значения и о

создании комиссии по оценке технического

состояния автомобильных дорог общего

пользования местного значения,

расположенных на территории муниципального

образования «Новоалександровское сельское поселение»

В соответствии с пунктом 19 статьи 14  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, со статьей 13 Федерального  закона   от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 10.12.1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом Новоалександровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования «Новоалександровское сельское поселение» (приложение 1).

2. Создать комиссию по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования «Новоалександровское сельское поселение».

3.Утвердить Положение о постоянно действующей единой комиссии по обследованию и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения  (приложение 2).

4. Утвердить состав комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте администрации Новоалександровского сельского поселения.

6. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава Новоалександровского

сельского поселения                                                                     С.А. Комаров

Приложение 1 к постановлению

администрации Новоалександровского сельского поселения

от «17» июня 2016г. № 193

Порядок

проведения оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования «Новоалександровское сельское поселение»

1. Настоящий Порядок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог (далее – Порядок) устанавливает правила определения соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования «Новоалександровское сельское поселение», требованиям технических регламентов, а также иным нормативным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере технического регулирования.

2. Для целей настоящего Порядка:

- под оценкой технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования «Новоалександровское сельское поселение», понимается установление соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, полученных на основании данных ее диагностики, требованиям технических регламентов, а также иным нормативным документам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере технического регулирования;

- под диагностикой автомобильной дороги местного значения  понимается комплекс работ по обследованию, сбору и анализу информации о параметрах, характеристиках и условиях функционирования автомобильной дороги, о наличии повреждений ее элементов и причин их появления, о характеристиках транспортных потоков;

- под транспортно-эксплуатационными характеристиками автомобильной дороги понимается комплекс характеристик технического уровня автомобильной дороги и ее эксплуатационного состояния, обеспечивающий требуемые потребительские свойства автомобильной дороги;

- под техническим уровнем автомобильной дороги понимается степень соответствия нормативным требованиям постоянных (незначительно меняющихся в процессе эксплуатации или меняющихся после реконструкции и капитального ремонта) параметров и характеристик автомобильной дороги; под эксплуатационным состоянием автомобильной дороги понимается степень соответствия нормативным требованиям переменных параметров и характеристик автомобильной дороги, организации и условий дорожного движения, изменяющихся в процессе эксплуатации автомобильной дороги;

- под потребительскими свойствами автомобильной дороги понимается совокупность показателей, влияющих на эффективность и безопасность работы автомобильного транспорта, отражающих интересы пользователей и степень влияния на окружающую среду.

3. К основным постоянным параметрам и характеристикам автомобильной дороги, определяющим ее технический уровень, относятся: ширина проезжей части и земляного полотна; габарит приближения; длины прямых, число углов поворотов в плане трассы и величины их радиусов; протяженность подъемов и спусков; продольный и поперечный уклоны; высота насыпи и глубина выемки; габариты искусственных дорожных сооружений; наличие элементов водоотвода; наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения.

4. К основным переменным параметрам и характеристикам автомобильной дороги, определяющим ее эксплуатационное состояние, относятся: продольная ровность и колейность дорожного покрытия; сцепные свойства дорожного покрытия и состояние обочин; прочность дорожной одежды; грузоподъемность искусственных дорожных сооружений; объем и вид повреждений проезжей части, земляного полотна и системы водоотвода, искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения.

5. К основным показателям потребительских свойств автомобильной дороги, относятся: средняя скорость движения транспортного потока; безопасность и удобство движения транспортного потока; пропускная способность и уровень загрузки автомобильной дороги движением; среднегодовая суточная интенсивность движения и состав транспортного потока; способность дороги пропускать транспортные средства с допустимыми для движения осевыми нагрузками, общей массой и габаритами; степень воздействия дороги на окружающую среду.

6. Оценка технического состояния автомобильных дорог местного значения  проводится: в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения – Администрацией муниципального образования «Новоалександровское сельское поселение» в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, либо уполномоченной им организацией;

7. Для проведения работ по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования «Новоалександровское сельское поселение» могут привлекаться организации, имеющие необходимые приборы, оборудование, передвижные лаборатории и квалифицированный персонал, на основе конкурсов (аукционов), проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Диагностика автомобильных дорог местного значения  проводится в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере технического регулирования. Виды диагностики автомобильных дорог приведены в приложении к настоящему Порядку. При проведении диагностики автомобильных дорог должно использоваться измерительное оборудование приборы, передвижные лаборатории, имеющее свидетельство о поверке, утвержденное в установленном порядке. Данное оборудование должно быть включено в Государственный реестр средств измерений, либо должно быть метеорологически аттестованным.

9. Результаты оценки технического состояния автомобильной дороги используются для:

формирования и обновления автоматизированного банка дорожных и мостовых данных;

заполнения форм государственной статистической отчетности;

оценки потребности в работах по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;

ежегодного и среднесрочного планирования работ по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;

разработки обоснований по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и развитию дорожной сети с выбором приоритетных объектов;

разработки программ по повышению безопасности дорожного движения;

определения возможности движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, по автомобильной дороге;

организации временного ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам;

оценки эффективности использования новых технологий, материалов, машин и механизмов при реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог;

формирования муниципального  реестра автомобильных дорог местного значения;

иных целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами администрации муниципального образования «Новоалександровское сельское поселение».

Глава Новоалександровского

сельского поселения                                                                     С.А. Комаров

Приложение

к Порядку проведения оценки

технического состояния автомобильных

дорог общего пользования местного

значения, расположенных на территории

муниципального образования

«Новоалександровское

сельское поселение»

Виды диагностики автомобильных дорог общего пользования

местного значения, расположенных на территории муниципального образования «Новоалександровское сельское поселение»

| № п/п | Вид диагностики | Состав работ | Периодичность проведения диагностики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Первичная диагностика | Инструментальное и визуальное обследование по параметрам, влияющим на транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог | один раз в 3 – 5 лет |
| 2 | Повторная диагностика | Инструментальное и визуальное обследование с выборочным количеством параметров, влияющих на транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог | один раз в год |
| 3 | Приемочная диагностика | Инструментальное и визуальное обследование по параметрам, влияющим на транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог | при вводе автомобильной дороги (участков дороги) в эксплуатацию после строительства, реконструкции или капитального ремонта |
| 4 | Специализированная диагностика | Детальное инструментальное и визуальное обследование автомобильных дорог или участков автомобильных дорог по заданному числу параметров с использованием элементов изыскательских работ | при определении возможности движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильной дороге, а также в иных случаях, когда необходимо выявление причин снижения параметров и характеристик элементов автомобильных дорог |

Глава Новоалександровского

сельского поселения                                                                     С.А. Комаров

Приложение 2 к постановлению

администрации Новоалександровского сельского поселения

от «17» июня 2016г. № 193

ПОЛОЖЕНИЕ 
о постоянно действующей единой комиссии по обследованию и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения «Новоалександровское сельское поселение»

- Постоянно действующая единая комиссия по обследованию и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоалександровского сельского поселения (далее - Единая комиссия) является коллегиальным органом, осуществляющим обследование состояния автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения, расположенных на территории Новоалександровского сельского поселения, с целью выработки предложений по устранению недостатков в состоянии, оборудовании и содержании автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений Новоалександровского сельского поселения

- Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным законодательством, законами Ростовской области, муниципальными правовыми актами Новоалександровского сельского поселения  и настоящим Положением.

- Основной задачей Единой комиссии является обследование и оценка соответствия технического состояния и уровня содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений Новоалександровского сельского поселения,  установленным государственными стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, техническими правилами ремонта и содержания автомобильных дорог, другими нормативными документами.

- Основной функцией Единой комиссии является непосредственное обследование путем визуального осмотра и оценка технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в соответствии с Порядком проведения оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования «Новоалександровское сельское поселение» (Приложение 1.).

- По результатам оценки технического состояния автомобильной дороги Единая комиссия:

1) устанавливает степень соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги и искусственного сооружения требованиям технических регламентов;

2) обосновывает возможность движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам и искусственным сооружениям, на основании данных диагностики.

5. В случае выявления недостатков в состоянии, оборудовании и содержании автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений, в акте отражаются предложения комиссии по проведению неотложных и перспективных мероприятий, направленных на улучшение условий движения и предупреждение дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах и искусственных сооружениях общего пользования местного значения «Новоалександровское сельское поселение»

6. Акт подписывается всеми членами Единой комиссии.

7.  Акты передаются в администрацию  Новоалександровского сельского поселения для принятия мер по устранению выявленных недостатков.

8. Копии актов с предложениями по проведению мероприятий для устранения выявленных недостатков направляются в дорожные, коммунальные и другие организации, с которыми заключены муниципальные контракты (гражданско-правовые договора) на оказание услуг по содержанию и ремонту автомобильные дорог «Новоалександровское сельское поселение»

Глава Новоалександровского

сельского поселения                                                                     С.А. Комаров

Приложение 3 к постановлению

администрации Новоалександровского                           сельского поселения

от «17» июня 2016г. № 193

Состав комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Новоалександровское сельское поселение (Единая комиссия)

Председатель комиссии:

-Глава муниципального образования «Новоалександровское сельское поселение». Секретарь комиссии: - Ведущий специалист (по ЖКХ, благоустройству, санитарии и экологии) муниципального образования «Новоалександровское сельское поселение»;

Члены комиссии:

- Заместитель главы администрации муниципального образования «Новоалександровское сельское поселение»; -Ведущий специалист (по земельным и имущественным отношениям) администрации муниципального образования «Новоалександровское сельское поселение»; - Специалист 1 категории(по муниципальному земельному контролю и земельному налогу) муниципального образования «Новоалександровское сельское поселение»;

- Главный бухгалтер муниципального образования «Новоалександровское сельское поселение»;

- представитель ГИБДД МО МВД России «Азовский» (по согласованию) -специалист Азовского ДРСУ (по согласованию)